ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

浙江省丽水市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

电梯维护保养NFC应用技术规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　	1

前  言

本标准依据 GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由丽水市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：丽水市特种设备检测院、丽水市电梯行业协会。

本标准起草人：朱亚军、李武、陈德平、胡建钦、刘丽平、侯巍、汤小明、邹敏建、汤郑超。

本标准属首次发布。

电梯维护保养NFC应用技术规范

范围

本标准规定了电梯维护保养NFC芯片的术语和定义、NFC芯片的制作与发放要求、NFC芯片的使用与管理要求、基于NFC技术电梯维护保养（以下简称维保）要求、基于NFC技术电梯检验监管要求。

本标准适用于采用NFC技术的电梯维保、检验、监管。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7588 电梯制造与安装安全规范（含1号修改单）

GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 25069 信息安全技术 术语

TSG T5002 电梯维护保养规则

TSG 08 特种设备使用管理规则

术语与定义

GB 7588-2003、GB/T 7024-2008和GB/T 25069-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

NFC芯片

集成近距离无线通讯技术功能的芯片。

特种设备动态智能监管平台

涵盖特种设备基本参数、检验情况、使用登记、作业人员、维保状况等信息的动态、实时、智能监管的系统平台。

使用单位

具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人。

维护保养

对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护与保养性工作。

机房

具有顶、墙壁、地板和通道门的完全封闭的机器空间，用于放置全部和部分机器设备。

底坑

位于底层端站以下的井道部分。

芯片的制作与领取

NFC芯片制作

设计样式

芯片上应包含电梯的唯一性标志（电梯序号）、二维码、NFC芯片以及机房（驱动站）和底坑（转向站）粘贴标识，如图1所示。

NFC芯片卡示例

▲——机房（驱动站）粘贴标识，▼——底坑（转向站）粘贴标识。

尺寸

芯片卡尺寸为：85.5×54×3 mm±0.2，二维码及NFC芯片尺寸为：28×28mm±0.2。

字体

“电梯序号：000001”为宋体，加粗，24磅；“扫描查看本部电梯信息、刷卡进行本部电梯维保”为宋体，10磅。

NFC芯片卡信息

二维码信息

通过扫描NFC芯片上的二维码可以读取包括电梯设备参数、检验状况、使用登记、维保状况等方面的信息，上述信息与特种设备动态智能监管平台保持实时同步更新。

设备参数

设备参数应至少包括产品名称、产品型号、出厂编号、制造单位及制造日期等。

检验状况

检验状况应至少包括监督检验报告、上一周期定期检验报告、检验结论及下次检验日期等。

使用登记

使用登记应至少包括使用登记证号、使用单位名称、使用单位联系人、联系人电话、设备登记状态（在用、停用、报废、注销）等。

维保状况

维保状况应至少包括维保单位名称、维保单位联系人、联系人电话、维保合同、维保人员、维保及修理记录等。

NFC芯片信息

NFC芯片应写入下列数据，写完后锁定为写保护。

a）机房（驱动站）NFC芯片内容如下：

RESID:电梯序号,EQUDATASYSID:设备系统id,SH:1

b）底坑（转向站）NFC芯片内容如下：

RESID:电梯序号,EQUDATASYSID:设备系统id,SH:3

NFC芯片卡领取

NFC芯片卡发放

NFC芯片卡发放范围为乘客电梯、自动扶梯和自动人行道，每台电梯配备两张NFC芯片，由特种设备检验机构（以下简称检验机构）负责制作并随监督检验报告一并发放。

NFC芯片卡补办

a）对于非人为因素引起的无法正常使用的芯片，可以到检验机构直接以旧换新。

b）已配发的NFC芯片缺失、人为导致芯片损坏或失效，需支付芯片工本费，到检验机构申领。

c）维保单位应该在发现不能正常使用芯片之日起5个工作日内办理芯片补办并更换到位，确保下次维护保养时正常刷卡使用。

芯片的使用与管理

NFC芯片卡的粘贴

每台电梯配备有两张NFC芯片卡，并粘贴于规定位置：

a）乘客电梯，粘贴于电梯机房控制柜（或紧急操作与动态测试装置）内侧或外侧和底坑对重防护架上；

b）自动扶梯与自动人行道，按芯片卡上的标识分别粘贴于驱动站控制柜内侧或外侧和转向站内左侧桁架上。

NFC芯片卡的管理

a）维保单位负责芯片卡的日常管理，应保持芯片卡的完整、清洁、有效。

b）维保单位变更时应及时交接NFC芯片卡，交接时缺少芯片卡的由原维保单位处理，协调不了及时向监管机构报告。如不交接，不报告，由现维保单位负责。

基于NFC技术电梯维保要求

基本要求

a）维保单位应将本单位维保人员名单、作业证号、联系电话和所维保电梯的维保合同录入到智慧监管平台，上述信息变更后应及时更新，才能在维保时正常签到和签退。

b）维保单位可通过智慧监管平台查询本单位所维保电梯的种类、数量、维保合同、维保记录、故障记录和维修记录，制定每台电梯的维保计划。

c）维保人员进行维保时宜先到机房或驱动站签到，维保完成后再在底坑或转向站签退，形成闭环。如遇特殊原因无法完成签到签退，做好异常记录。

d）维保单位可通过智慧监管平台实时获取或追溯维保人员每日维保的电梯台量、每台电梯的维保时长和电梯超过维保周期的预警信息。

签退时间

- 签到至签退时间间隔不得少于30min，否则无法正常签退。

- 上一台电梯维保未签退前，无法进行下一台电梯的签到维保工作。

基于NFC技术电梯检验要求

a）检验机构负责对接软件公司，反馈处理因芯片问题出现的故障,落实NFC芯片制作发放和补办等事宜。

b）检验机构在对电梯进行定期检验时应核查NFC芯片卡张贴是否到位，对于未张贴到位的要进行记录并双方签字确认，督促维保单位张贴到位，同时告知当地监察机构。

基于NFC技术电梯监管要求

总体要求

a）市一级监察机构应出台电梯维保NFC技术应用的指导意见，提出电梯维保NFC技术应用总体要求、阶段目标、各方职责和工作要求。

b）将NFC技术应用情况纳入丽水市电梯维保单位违法违规综合量化记分，每年进行考核。

监督检查

a）各属地县（市、区）监察机构负责本区域内电梯维保NFC技术应用的宣传，建立机制对电梯维保NFC技术应用的全过程进行监督管理，监察人员可实时查看电梯的维保、签到签退等情况，定期向市一级监察机构报告。

b）督促维保单位对维保电梯“NFC”做到应刷尽刷，特殊情况不能刷卡的应做好记录说明，对使用率不高的维保单位，要采取约谈、重点检查等措施。

通报考核

监察机构根据平台反映电梯维保NFC技术应用正常、异常（未签到、签退，超期维保）等情况，定期对电梯维保单位进行排名，并向乡镇（街道）和主管部门通报，并将其作为重要内容列入安全目标责任制考核。

暗访督查

监察机构对属地电梯维保NFC技术应用情况进行经常性暗访督查。暗访中发现NFC信息不真实或隐患未及时整改的，对维保单位和使用单位的安全管理情况进行量化扣分，并录入系统诚信档案，采取降低分类级别等监管措施。

_________________________________